| ООО «Каспий-Электро» ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ РАЗЪЕДИНИТЕЛИ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ ТИПА РВ, РВО, РВЗ, РВФЗ. Технические характеристики Наименование параметров Значение параметров при номинальном токе Jh Наибольшее рабочее напряжение, кВ 12 12 12 Номинальное напряжение, кВ 10 10 10 Номинальный ток, А 400 630 1000 Ток термической стойкости, кА 16 20 31,5 Ток электродинамической стойкости, кА 40 50 80 Время протекания сквозного тока, С Для главных ножей Для заземлителей 3 1 Сопротивление главного токоведущего контура постоянному току ,мкОм, не более 120 100 80 Механический ресурс, циклов В-0 2000 Испытательное одноминутное напряжение промышленной частоты, кВ - относительно земли и между полюсами - между разомкнутыми контактами разъединителя 42 48 Испытательное напряжение грозового импульса, кВ - относительно земли и между полюсами - между разомкнутыми контактами разъединителя 75 85 Усилие, прикладываемое к рукоятке привода при оперировании разъединителем Н, не более 250 | Комплектность. 1.Разъединитель 1 шт. 2.Привод ПР-10 У2 2 шт. 3.Паспорт 1 шт. 4.Сертификат 1 шт. Гарантия изготовителя. Гарантийный срок эксплуатации изделия в соответствии с ГОСТ Р 52726-2007 составляет 5 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5 лет с даты отгрузки предприятием-изготовителем. Срок службы разъединителя 25 лет. Свидетельство об упаковке. Разъединитель подвергнут консервации и упакован в соответствии с требованием технической документации. Свидетельство о приемке. Разъединитель РВЗ -10/630 II У2 прошел приемо-сдаточные испытания и соответствует технической документации. Контролер ОТК Дата выпуска |
| --- | --- |