ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА ТИПА ТШП-0,66 У3

С номинальными первичными токами 1 000… 2 000 А

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ:

(Выводы первичной обмотки, включаемой в цепь измеряемого тока, обозначены Л1 и Л2.

Выводы вторичной обмотки, к которой подключаются приборы обозначены И1 и И2.)

Трансформаторы тока ТШП-0,66 У3 предназначены для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам в установках переменного тока частоты 50 или 60 Гц с номинальным напряжением до 0,66 кВ включительно.

Трансформаторы класса точности 0,5 применяются в схемах учёта электроэнергии при расчётах с потребителями, класса точности 0,5 S предназначены для коммерческого учёта электроэнергии.

Класс нагревостойкости изоляционных материалов «А»;

Номинальный коэффициент безопасности приборов Кб, не более 10;

Трансформаторы изготавливаются в климатическом исполнении «У» и категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69, ГОСТ 15543.1-89 и предназначены для работы в следующих условиях:

- Высота над уровнем моря не более 1000 м;

- Температура окружающего воздуха от - 450С до + 400С;

- Относительная влажность воздуха 98% при 250С;

- Окружающая среда невзрывоопасная, атмосфера промышленная по ГОСТ 15150-69.

Трансформаторы тока по конструкции являются шинными. Обмотки трансформатора выполнены на торроидальном сердечнике.

Оттиск клейма поверителя наносится на корпус в верхнем левом отверстии соединения корпуса трансформатора тока.

Срок сохранности до ввода в эксплуатацию 2 года.

Первичная поверка произведена по ГОСТ 8.217-2003.

Межповерочный интервал 4 года.

Габаритные, установочные и присоединительные размеры приведены в таблице и рисунках.