КЗНА, КЗНС 08

| А | 245 |
| --- | --- |
| Б | 225 |

КЗНА, КЗНС 16

| А | 345 |
| --- | --- |
| Б | 225 |

- НАЗНАЧЕНИЕ

  - Коробка клеммная КЗНА с зажимами наборными, предназначена для соединения в электрических цепях напряжением до 660В, выполненных кабелями и проводами сечением жил от 1.5 до 4 мм.

  - Вид климатического исполнения коробки У по ГОСТ 15150-69 (эксплуатация в умеренном климате , под навесом и в помещениях, за исключением помещений с повышенной влажностью).

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

  - Основные параметры коробки приведены в таблице.

| Тип | Количество, | Диаметр вводимых кабелей, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Зажимов | Рей-ка | Втулок | Сальник-ов |  |  |
| КЗНА 08 | 10 | 1 | 4 1 | - | 4-22 | 1,68 |
| КЗНА 16 | 20 | 2 | 6 1 | - | 4-22 | 2,19 |
| КЗНС 08 | 10 | 1 | - | У262(2) У263(1) | 8-16 14-22 | 1,91 |
| КЗНС 16 | 20 | 2 | - | У262(3) У263(1) | 8-16 14-22 | 2,84 |

2.2 КЗНА: степень защиты – IP31 ГОСТ 14254-80.

  - КЗНС: степень защиты  – IP65 ГОСТ 14254-80.

Коробки КЗНС выпускаются по ТУ 36.18.29.01-21-88

- СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

  - В состав коробки входят:

–корпус с крышкой

–сальники привертные (тип и кол-во см.таблицу)

–блок зажимов (кол-во см.таблицу)

  - Коробка имеет заземляющий зажим, выполненный в соответствии с требованиями ГОСТ 21130-75.

- УКАЗАНИЕ ПО МОНТАЖУ

  - Коробка крепится к строительным конструкциям двумя болтами М8 или пристрелкой.

- ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

  - Транспортирование упакованных коробок следует производить в крытых транспортных средствах, в соответствии с «Правилами перевозки грузов», действующих на используемом виде транспорта.

  - Условия транспортирования упакованных коробок в части воздействия климатических факторов внешней среды-5 по ГОСТ 15150-69, а в части воздействия механических факторов внешней среды-Л по ГОСТ 23216-78.

  - Условия хранения упакованных коробок в части воздействия климатических факторов внешней среды-2.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата приемки_______________________________2011 год

М.П.

На основании осмотра и приемо-сдаточных испытаний коробки признаны годными к эксплуатации и соответствуют ТУ 36-12-80.

ПАСПОРТ

КОРОБКА КЛЕММНАЯ КЗНС, КЗНА

Г. Ногинск

2011 г.