КОРОБКА КЛЕММНАЯ У-615АУ2

- НАЗНАЧЕНИЕ

  - Коробка клеммная У614АУ2, У615АУ2(в дальнейшем коробка) с зажимами наборными, предназначена для соединения в электрических цепях напряжением до 660В, выполненных кабелями и проводами сечением жил от 1.5 до 6 мм.

  - Вид климатического исполнения коробки У по ГОСТ 15150-69 (эксплуатация в умеренном климате , под навесом и в помещениях, за исключением помещений с повышенной влажностью).

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

  - Основные параметры коробки приведены в таблице.

  - Степень защиты – IP54 ГОСТ 14254-96

| Тип | Кол-во зажимов | Сальники привертные | Для кабеля диаметром, мм | Масса,кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тип | Кол-во |  |  |
| У614АУ2 | 10 | У261 У262 У263 | 2 1 1 | 6-12 8-16 16-22 | 2,0 |
| У615АУ2 | 20 | У261 У262 У263 | 2 3 2 | 6-12 8-16 16-22 | 2,25 |

- СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

  - В состав коробки входят:

–корпус с крышкой

–сальники привертные (тип и кол-вл см.таблицу)

–рейки с зажимами(кол-вл см.таблицу)

  - Коробка имеет заземляющий зажим, выполненный в соответствии с требованиями ГОСТ 21130-75.

- УКАЗАНИЕ ПО МОНТАЖУ

  - Коробка крепится к строительным конструкциям двумя болтами М8 или пристрелкой.

- ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

  - Транспортирование упакованных коробок следует производить в крытых транспортных средствах, в соответствии с «Правилами перевозки грузов», действующих на используемом виде транспорта.

  - Условия транспортирования упакованных коробок в части воздействия климатических факторов внешней среды-5 по ГОСТ 15150-69, а в части воздействия механических факторов внешней среды-Л по ГОСТ 23216-78.

  - Условия хранения упакованных коробок в части воздействия климатических факторов внешней среды-2.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата приемки_______________________________2011 год

М.П.

На основании осмотра и приемо-сдаточных испытаний корбки признаны годными к эксплуатации и соответствуют ТУ 36-12-80.

КОРОБКА КЛЕММНАЯ У-614АУ2