4

Температура воздуха в помещении должна быть от +5˚ до +40˚ С,  верхнее значение относительной влажности воздуха 80%. Срок сохраняемости изделий в упаковке изготовителя – 10 лет.

8.2. В воздухе помещения, где находится изделие, не должно содержаться вредных примесей, вызывающих коррозию металлических частей.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Звонок электрический бытовой ЗВ изготовлен по Техническим условиям 3468-001-43230229-2013, с соблюдением требований ГОСТ Р 52161.1-2004, что обеспечивает выполнение требований ТР ТС 004/2011.  Изделие прошло приемо-сдаточные испытания и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска  _______________________

Штамп ОТК

Продан _________________________________________________

наименование предприятия торговли

###### Дата продажи ________________________

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует безопасность изделия при условии соблюдения требований к транспортированию, хранению, правил и условий монтажа, а также условий эксплуатации.

Изготовитель гарантирует срок службы изделия, при условии использования изделия по назначению - 2 года со дня продажи через розничную сеть в пределах гарантийного срока хранения.

11. СВЕДЕНИЯ О ПОДТВЕРЖДЕНИИ СООТВЕТСТВИЯ

Изготовителем принята декларация о соответствии изделия требованиям ТР ТС 004/2011. Рег. № ТС № RU Д-RU.AЯ96.В.00235. Декларация зарегистрирована органом по сертификации продукции и услуг ООО «Марийский ЦСЭ»  424006, Россия, Республика Марий Эл,  г.Йошкар-Ола, ул.Тургенева, д. 9, тел./факс 8 8362 720030.

Изготовитель: ЧРОО «Ассоциация инвалидов Поволжья»

428037, Россия, Чувашская Республика, г.Чебоксары,

Дорожный проезд, 20,  тел./факс 8 8352 257846;  E-mail: aip21@cbx.ru.

ЗВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ БЫТОВОЙ ЗВ

220 В  ~50 Гц  УХЛ 4.2

ТУ 3468-001-43230229-2013

Паспорт и руководство по эксплуатации

3АБ.970.003 РЭ

2

- ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Звонок электрический бытовой предназначен для подачи кратковременного звукового сигнала (3-5 сек.) в жилых, общественных и  служебных помещениях при температуре окружающего воздуха от +1° до +40° С и относительной влажности 60% при температуре +20° С  и  не более 80% при температуре +25° С, атмосферном давлении 106,7 кПа (800 мм рт. Ст.).

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

  - Основные технические данные звонка:

Номинальное напряжение, В 		220

Номинальная мощность, Вт			не более 15

Частота, Гц					~50

Габаритные размеры, мм			80х60х37

Уровень звонка, дБА				70-80

Код защиты					IP 20

  - Сведения о содержании драгоценных материалов и цветных металлов:

Медь и сплавы на медной основе, г		2,3

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

##### Звонок							1 шт.

Выключатель						1 шт.

Паспорт и руководство по эксплуатации		1 шт.

Пакет полиэтиленовый или коробка			1 шт.

- ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед установкой звонка в эксплуатацию внимательно изучите руководство по эксплуатации.

  - Запрещается самостоятельно  устранять повреждения в звонке, выключателе или проводке не обесточив предварительно электрическую сеть.

  - Запрещается установка звонка над тепловыми приборами, газовыми и электрическими плитами и т.п., а также вне здания и в сырых помещениях.

  - Звонок применять только с выключателем на 250 В.

  - Корпус звонка и выключатель протирать сухой или влажной тряпкой. При ремонте и уборке помещения следует оберегать звонок от попадания в него воды и побелочных материалов.

  - Категорически запрещается включение звонка длительностью более 10 сек.

3

- ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Распакуйте звонок, осмотрите изделие. На изделии не должно быть видимых повреждений. Если упаковка с изделием длительно находилась при низкой температуре, перед включением в сеть выдержать звонок в упаковке при комнатной температуре в течение 2-3 ч.

Звонок надежно подвешивается в сухом месте на стене внутри здания, а выключатель жестко крепится под навесом в жилых, общественных и подобных им помещениях. Монтаж проводов производится по схеме, указанной ниже, при открытых крышках звонка и выключателя,  при обесточенной электросети.

220 В

~50 Гц

При нажатии кнопки выключателя раздается звуковой сигнал.

- ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И

МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Характер неисправности | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Отсутствует звук дверного звонка при нажатии кнопки выключателя. | Отсутствует напряжение в электросети. | Проверить наличие напряжения в сети. |
|  | Вышел из строя выключатель звонка. | Заменить выключатель. |
|  | Плохой контакт соединений звонка и выключателя. | Проверить соединения на надежность контактов. |
| Внимание! Все работы производить при обесточенной электросети. |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

При соблюдении требований разделов 4 и 5 настоящего РЭ звонок не требует специального обслуживания.

- ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

8.1. Хранить изделия следует в  сухих отапливаемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от отопительных и осветительных приборов.