ЭЛЕКТРОМАГНИТЫ серии  ЭМ33

ПАСПОРТ

Электромагниты серии ЭМ33 предназначены для дистанционного управления механизмами различного промышленного назначения.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Высота  над уровнем моря  до 4300м.  Диапазон рабочих температур  от  -40 до +45°С. Окружающая среда  взрывобезопасная, не содержащая пыли в количестве, нарушающем

работу электромагнитов, а также агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих

металлы и изоляцию.

Рабочее положение в пространстве вертикальное или горизонтальное. Электромагниты должны  эксплуатироваться в заземленных конструкциях.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

ЭМ 33  X X X X X XX X3

Климатическое исполнение (У, Т) и категория размещения (3) Исполнение по степени защиты  (00 – IP00, 20 – IP20)

1 – с гибкими выводами

Режим  работы (относительная продолжительность включения 1 – ПВ100, 40%; 6 – ПВ 15%) Исполнение по способу  воздействия на исполнительный механизм:

1 – тянущее, 3 –  толкающее и тянущее Обозначение рода  тока (1 – переменный) Габарит (размер магнитопровода: 4, 5, 6, 7) Условный  номер  разработки

Электромагнит