Светильник НПП03-100-020У3

Паспорт

ЯЖИТ.676118.003 ПС

2012 г.

1.Назначение  изделия

1.1. Светильники НППО3-100-020У3 предназначены для освещения промышленных и производственных зданий.

1.2. Светильники подвесные пыле-каплезащитные степени защиты IР64 по ГОСТ14254-96.

1.3. Светильники соответствуют климатическому исполнению У категории размещения 3 по ГОСТ15150-69.

2. Основные технические данные.

2.1. Габаритные размеры светильника, мм- диаметр 295, высота 139 .

2.2. Масса не более, кг- 2,5.

2.3. Количество осветительных ламп, шт. – 1.

2.4. Мощность лампы не более, Вт- 100.

2.5. Номинальное напряжение сети, В – 220.

3. Комплектность.

3.1. В комплект поставки изделия входят:

– светильник НПП03-100-020  У3                  ( 4 шт.

– паспорт                                                          – 4 шт.

– этикетка                                                         – 1 шт.

– коробка                                                          – 1 шт.

4. Устройство изделия.

4.1. Светильник состоит из металлического корпуса 11 и стеклянного колпака 13.

4.2. На стеклянный колпак надевается уплотнительная прокладка 12, предотвращающая попадание пыли и влаги внутрь светильника.

4.3. Для крепления светильника к потолку или стене предусмотрены две скобы 10. К корпусу светильника приварены ушко 14 и скоба 15, удерживающие от падения стеклянный колпак при замене лампы.

4.4. Для присоединения стеклянного колпака и обруча к корпусу светильника используются три рычага 6.

4.5. Внутри корпуса светильника на скобе 4 установлен фарфоровый патрон 7.

4.6. Пластмассовые детали 1 и 2 создают узел ввода сетевых проводов в полость светильника.

4.7. Для уплотнения сетевых проводов, входящих в полость светильника, используется резиновая прокладка 3, которая сжимается при ввинчивании втулки 1.

4.8. Винт 8 обеспечивает подключение заземляющего провода.

5. Меры безопасности.

5.1. Работы, связанные с монтажом и обслуживанием светильника, производить только при отключенной питающей сети.

5.2. Во избежание несчастных случаев монтаж светильника рекомендуется производить специалисту.

5.3. Подключение светильника к питающей сети должно осуществляться непосредственно к патрону. Подключение при помощи скрутки проводов не допускается.

5.4. Крепление соединительного кабеля в корпусе светильника должно исключать возможность его выдергивания и скручивания при воздействии растягивающих и крутящих моментов.

5.5. При креплении соединительного кабеля не допускается его изгиб на угол более 180( и его привязывание.

5.6. Корпус светильника должен быть заземлен. Заземляющий провод должен иметь надежное и устойчивое токопроводящее соединение с защитным зажимом.

6. Подготовка к использованию

6.1. Распаковать светильник и убедиться в его целостности и комплектности.

При распаковке нужно соблюдать осторожность и не допускать ударов и механических нагрузок на детали светильника.

6.2. Закрепить светильник с помощью двух шурупов и скоб 10 к стене или к потолку

6.3. Снять обруч 9 и стеклянный колпак 13, для чего, удерживая их рукой, повернуть три рычага 6 и зафиксировать обруч на скобе 15.

6.4. Продеть через втулку 1 и уплотнительную прокладку 3 сетевые и заземляющий провода в полость светильника, отвернув предварительно наружную втулку 1 на 2-3 витка. Подключить сетевые провода к патрону 7, а заземляющий провод – к зажиму 8.

6.5. Затянуть втулку 1 таким образом, чтобы исключить возможность перемещения сетевых и заземляющего проводов в резиновой прокладке 3.

6.6. Ввернуть лампу 5 в патрон 7.

6.7. Присоединить колпак и обруч к корпусу светильника и зафиксировать их путем поворота трех рычагов 6.

Внимание. Все работы по монтажу светильника выполнять при отключенной сети.

7. Хранение.

7.1. Упакованные светильники должны храниться под навесом или в помещении при температуре от 269 К (-4(С) до 313К (40(С) и относительной влажности воздуха не более 80%. В окружающей среде не должно быть кислотных, щелочных и других агрессивных примесей, вызывающих коррозию металла, порчу пластмассовых и резиновых деталей.

8. Сведения об упаковывании.

8.1. Для транспортировки светильники в количестве 4 штук укладываются в ящик из гофрированного картона.

8.2. В упаковку должны быть вложены паспорта.

8.3. Наружные стыки клапанов транспортной коробки заклеить клеевой лентой. На коробке с наружной стороны наклеивается этикетка, выполненная типографским способом.

Этикетка содержит сведения о транспортировании и об изделии:

– «Хрупкое осторожно», «Беречь от влаги», «Верх», «Количество рядов складирования», «Штабелирование ограничено»;

– товарный знак предприятия – изготовителя и его адрес;

– наименование изделия и номер технических условий;

– номинальное напряжение сети в вольтах;

– номинальная частота в герцах;

– максимальная потребляемая мощность;

– количество изделий в коробке;

( номер упаковщика;

– дата упаковки;

– штамп УТК.

8.4. Транспортная тара должна быть опломбирована таким образом, чтобы исключить изъятие светильников без нарушения пломб. Масса транспортной тары с упакованными светильниками должна быть не более 20 кг.

9. Гарантии изготовителя.

9.1. Изготовитель гарантирует соответствие светильника требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

9.2. Гарантийный срок службы 12 месяцев со дня ввода светильника в эксплуатацию.

Гарантийный талон.

Действителен по заполнении ООО “СТРОЙСНАБ”

Гарантийный талон заполняет предприятие изготовитель.

Светильник НПП03-100-020У3 соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска «____» _____________ 201   г.

Штамп УТК

Адрес предприятия изготовителя: 109651, г. Москва, Иловайская ул., д.3 стр.12

Заполняет торговое предприятие:

Дата продажи___________________________

(число, месяц, год)

Продавец_______________________________

(подпись, штамп магазина)

Без штампа торгующей организации, продавшей светильник, претензии не принимаются.

# Text boxes

АИ50