УКАЗАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ  УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

УННФ-1 ЭНЗА

## ПАСПОРТ

# 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Указатель напряжения УННФ-1 ЭНЗА предназначен для определения

наличия или отсутствие напряжения в электроустановках до 1000 В

постоянного и переменного тока промышленной частоты 50Гц.

2.  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

-Номинальное проверяемое напряжение, В                         24-1000

-Напряжение зажигания, не более В                                       24
-Величина рабочего тока, мА                                                     5

-Длина корпусов, мм                                                                  160

-Длина соединительного провода, мм                                      1000

Указатель позволяет определять полярность постоянного тока, при

этом свечение светодиода: со знаком "+" или "-" указывает на полярность

данной линии. При проверке  переменного напряжения

светятся оба светодиода. Корпус, имеющий на поверхности металлическую пластинку предназначен также для определения «фазы» переменного напряжения при этом необходимо касание рукой к металлической пластинке, в этом  случае горит  лампа.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ                                                                                                             В комплект поставки указателя входят с; указатель,  паспорт  и чехол.

4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

1.Изоляция указателей выдерживает испытательное напряжение 2 кВ в течение 1 мин.

2. Безопасность при работе с указателем обеспечивается  кольцеобразными  упорами  на             корпусах.

5.  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Указатель напряжения  УННФ-1 ЭНЗА Заводской №______________________

соответствует ТУ 4224-001-09884294-2013 2013 и признан годным к эксплуатации.

ОТК______________	Дата изготовления _____________

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие указателя требованиям ТУ и требованиям

"Правил применения и испытания средств защиты, используемых в

электроустановках, технические требования к ним" при соблюдении

потребителем нормальных условий эксплуатации, транспортирования

и хранения в течение 24-х месяцев.

Изделие имеет сертификат соответствия серийной продукции

№ РОСС.RU.АВ51.Н04323

Адрес изготовителя: ООО «ТД «ЭНЗА»

600007, Российская Федерация г. Владимир, ул.Электрозаводская, д.1

Тел.: +7(495) 510-76-79

www.enza.su  или  ЭНЗА.РФ

e-mail: enza2012@yandex.ru

УКАЗАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ  УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

УННФ-1 ЭНЗА

## ПАСПОРТ

# 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Указатель напряжения УННФ-1 ЭНЗА предназначен для определения

наличия или отсутствие напряжения в электроустановках до 1000 В

постоянного и переменного тока промышленной частоты 50Гц.

2.  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

-Номинальное проверяемое напряжение, В                         24-1000

-Напряжение зажигания, не более В                                       24
-Величина рабочего тока, мА                                                     5

-Длина корпусов, мм                                                                  160

-Длина соединительного провода, мм                                      1000

Указатель позволяет определять полярность постоянного тока, при

этом свечение светодиода: со знаком "+" или "-" указывает на полярность

данной линии. При проверке  переменного напряжения

светятся оба светодиода. Корпус, имеющий на поверхности металлическую пластинку предназначен также для определения «фазы» переменного напряжения при этом необходимо касание рукой к металлической пластинке, в этом  случае горит  лампа.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки указателя входят с; указатель,  паспорт  и чехол.

4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

1.Изоляция указателей выдерживает испытательное напряжение 2 кВ в течение 1 мин.

2. Безопасность при работе с указателем обеспечивается  кольцеобразными  упорами  на             корпусах.

5.  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Указатель напряжения  УННФ-1 ЭНЗА Заводской №______________________

соответствует ТУ 4224-001-09884294-2013 и признан годным к эксплуатации.

ОТК______________	Дата изготовления _____________

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие указателя требованиям ТУ и требованиям

"Правил применения и испытания средств защиты, используемых в

электроустановках, технические требования к ним" при соблюдении

потребителем нормальных условий эксплуатации, транспортирования

и хранения в течение 24-х месяцев.

Изделие имеет сертификат соответствия серийной продукции

№ РОСС.RU.АВ51.Н04323

Адрес изготовителя: ООО «ТД «ЭНЗА»

600007, Российская Федерация г. Владимир, ул.Электрозаводская, д.1

Тел.: +7(495) 510-76-79

www.enza.su  или  ЭНЗА.РФ

e-mail: enza2012@yandex.ru