ШТАНГА ИЗОЛИРУЮЩАЯ ОПЕРАТИВНАЯ

# С УНИВЕРСАЛЬНОЙ ГОЛОВКОЙ

# ШОУ-500 ЭНЗА

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ

# ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# 1.НАЗНАЧЕНИЕ

# Штанга изолирующая оперативная с универсальной головкой ШОУ-500 ЭНЗА предназначена

# для оперативной работы в электроустановках постоянного и переменного тока частоты

# 50 60 Гц напряжением до 500 кВ для управления разъединителями,  а также для замены трубчатых B/B предохранителей. Допустимые рабочие температуры от – 45(С до +40 (С

Относительная влажность воздуха до 80% при +25 (С

# 2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес штанги  кг.  --     4,2

Длина штаги, мм    5650

Габаритные размеры штанги в  упаковке, мм         2300 x 120 x 80

Габаритные размеры  штанги соответствуют ГОСТ 20494-2001  и  ТУ 16089657,0462-963.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1.Штанга  изолирующая ШОУ-500                      1шт.

2. Чехол                                                                 1шт.

3. Паспорт и инструкция по эксплуатации       1 шт.

4. УСТРОЙСТВО  И УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Штанга состоит из рабочей части, изолирующей части и рукоятки  (руко-

ятка совмещена  с изолирующей изолирующей частью).

4.2. Рукоятка штанги имеет кольцеобразный упор со стороны  изолирующей части,

высотой не менее 5 мм.

4.3. Штанга работает без заземления каких-либо её частей  во всех электроустановках.

4.4. Конструкция штанги отвечает требованиям «Инструкции по применению и

испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.» М 2003.

5. ПОДГОТОВКА ШТАНГИ К РАБОТЕ.

5.1. Штангу извлечь из чехла, проверить комплектность и ознакомиться с техническим описанием.

5.2. Если штанга состоит из 2-х или нескольких звеньев, необходимо звенья соединить

друг  с другом, проверить работоспособность стыковочных узлов и приступить к работе.

ШТАНГА ИЗОЛИРУЮЩАЯ ОПЕРАТИВНАЯ

# С УНИВЕРСАЛЬНОЙ ГОЛОВКОЙ

# ШОУ-500 ЭНЗА

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ

# ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# 1.НАЗНАЧЕНИЕ

# Штанга изолирующая оперативная с универсальной головкой ШОУ-500 ЭНЗА предназначена

# для оперативной работы в электроустановках постоянного и переменного тока частоты

# 50 60 Гц напряжением до 500 кВ для управления разъединителями,  а также для замены трубчатых B/B предохранителей. Допустимые рабочие температуры от – 45(С до +40 (С

Относительная влажность воздуха до 80% при +25 (С

# 2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес штанги  кг.  --     4,2

Длина штаги, мм    5650

Габаритные размеры штанги в  упаковке, мм         2300 x 120 x 80

Габаритные размеры  штанги соответствуют ГОСТ 20494-2001 и  ТУ 16089657,0462-963.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1.Штанга  изолирующая ШОУ-500                      1шт.

2. Чехол                                                                 1шт.

3. Паспорт и инструкция по эксплуатации       1 шт.

4. УСТРОЙСТВО  И УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Штанга состоит из рабочей части, изолирующей части и рукоятки  (руко-

ятка совмещена  с изолирующей изолирующей частью).

4.2. Рукоятка штанги имеет кольцеобразный упор со стороны  изолирующей части, высотой не менее 5 мм.

4.3. Штанга работает без заземления каких-либо её частей  во всех электроустановках.

4.4. Конструкция штанги отвечает требованиям «Инструкции по применению и

испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.» М 2003.

5. ПОДГОТОВКА ШТАНГИ К РАБОТЕ.

5.1. Штангу извлечь из чехла, проверить комплектность и ознакомиться с техническим описанием.

5.2. Если штанга состоит из 2-х или нескольких звеньев, необходимо звенья соединить

друг  с другом, проверить работоспособность стыковочных узлов и приступить к работе.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие штанги требованиям ГОСТ 20494-2001, ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования

и хранения.

6.2. Гарантийный срок службы- 36 месяцев со дня ввода штанги в эксплуатацию.

6.3. Изготовитель несет ответственность за скрытые дефекты штанги в течение гарантийного срока службы.

6.4. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев с момента изготовления штанги.

7. СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ

Хранение штанги должно производиться на стеллажах в чехлах при температуре

окружающего воздуха от +1 до +40°С и относительной влажностью до 80% при

температуре +25°С.

ПРОТОКОЛ

Испытания штанги изолирующей оперативной с

универсальной головкой ШОУ-500 ЭНЗА №_______

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наружным осмотром установлено соответствие штанги техническим условиям

ТУ РА 16089657.0462-96 и ГОСТ 20494-2001. Штанга выдержала испытание

напряжением 750 кВ в течение 5 мин.

Штанга изолирующая оперативная c универсальной головкой

ШОУ-500 ЭНЗА пригодна для применения в установках

напряжением до 500 кВ.

Дата испытания  _____________ Испытание производил __________

Изделие имеет сертификат соответствия серийной продукции

№ РОСС.RU.АГ98.Н05830

Адрес изготовителя: ООО «ЭНЕРГОЗАЩИТА»

129344, г. Москва, ул. Коминтерна, д.3, корпус 2.

Тел.: +7(495) 510-76-79

www.enza.su

e-mail: enza2012@yandex.ru

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие штанги требованиям ГОСТ 20494-2001,

ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

6.2. Гарантийный срок службы- 36 месяцев со дня ввода штанги в эксплуатацию.

6.3. Изготовитель несет ответственность за скрытые дефекты штанги в течение

гарантийного срока службы.

6.4. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев с момента изготовления штанги.

7. СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ

Хранение штанги должно производиться на стеллажах в чехлах при температуре

окружающего воздуха от +1 до +40°С и относительной влажностью до 80% при

температуре +25°С.

ПРОТОКОЛ

Испытания штанги изолирующей оперативной с

универсальной головкой ШОУ-500 ЭНЗА №_______

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наружным осмотром установлено соответствие штанги техническим условиям

ТУ РА 16089657.0462-96 и ГОСТ 20494-2001. Штанга выдержала испытание

напряжением 750 кВ в течение 5 мин.

Штанга изолирующая оперативная c универсальной головкой

ШОУ-500 ЭНЗА пригодна для применения в установках

напряжением до 500 кВ.

Дата испытания   ______________  Испытание производил ____________

Изделие имеет сертификат соответствия серийной продукции

№ РОСС.RU.АГ98.Н05830

Адрес изготовителя: ООО «ЭНЕРГОЗАЩИТА»

129344, г. Москва, ул. Коминтерна, д.3, корпус 2.

Тел.: +7(495) 510-76-79

www.enza.su

e-mail: enza2012@yandex.ru