ШТАНГА ИЗОЛИРУЮЩАЯ ОПЕРАТИВНАЯ

С ПИЛОЙ ШО-35-ПЭР ЭНЗА

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ

# ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# 1.НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена для обрезки сучьев и веток вблизи действующих ВЛ 0.4 – 35 кВ без снятия напряжения.

Допустимые рабочие температуры от -45°С до +40°С.

Относительная влажность воздуха до 98% при +25°С.

Пилы могут применяться электросетевыми, строительными, коммунальными предприятиями, и другими организациями.

# 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина изолирующей части, мм                                                   1600

Длина рукоятки, мм                                                                      400

Габаритные размеры в  упаковке, мм                                 1800 x 350 x 100

Масса штанги, кг, не более                                                           2,0

Габаритные размеры  штанги соответствуют ГОСТ 20494-2001и  ТУ 3414-002-09884294-2013.

3.КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1.Штанга  изолирующая ШО-35-ПЭР ЭНЗА              1шт.

2. Чехол                                                                           1шт.

3. Паспорт и инструкция по эксплуатации                 1 шт.

4. УСТРОЙСТВО  И УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Пила изготовлена из специального материала с криволинейным профилем и лазерной закалкой зубьев.

Рукоятка выполнена из стеклопластиковой электроизолирующей трубки, заканчивающейся муфтой для соединения со звеньями изолирующей штанги типа ШО – 10 -4 -6,6 (поставляемой со согласованию с заказчиком) при необходимости выполнения работ на высоте 8-9 м, а также вблизи действующих ВЛ до 220 – 300 кВ без снятия напряжения.

Штанга  изолирующая ШО-35-ПЭР ЭНЗА заводской №_________ соответствует  требованиям  ГОСТ 20493-2001 и ТУ 3414-002-09884294-2013 и признан годным  к  эксплуатации.

Дата выпуска   ___________ 2014 г.                                                         ОТК_______________

Изделие имеет сертификат соответствия серийной продукции

№ РОСС.RU.АГ98.Н05830

Адрес изготовителя: ООО «ЭНЕРГОЗАЩИТА»

129344, г. Москва, ул. Коминтерна, д.3, корпус 2.

Тел.: +7(495) 502-27-10

+7(495) 510-76-79

www.enza.su e-mail:

info@enza.su

ШТАНГА ИЗОЛИРУЮЩАЯ ОПЕРАТИВНАЯ

С ПИЛОЙ ШО-35-ПЭР ЭНЗА

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ

# ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# 1.НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена для обрезки сучьев и веток вблизи действующих ВЛ 0.4 – 35 кВ без снятия напряжения.

Допустимые рабочие температуры от -45°С до +40°С.

Относительная влажность воздуха до 98% при +25°С.

Пилы могут применяться электросетевыми, строительными, коммунальными предприятиями, и другими организациями.

# 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина изолирующей части, мм                                                   1600

Длина рукоятки, мм                                                                      400

Габаритные размеры в  упаковке, мм                                 1800 x 350 x 100

Масса штанги, кг, не более                                                           2,0

Габаритные размеры  штанги соответствуют ГОСТ 20494-2001и  ТУ 3414-002-09884294-2013.

3.КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1.Штанга  изолирующая ШО-35-ПЭР ЭНЗА              1шт.

2. Чехол                                                                           1шт.

3. Паспорт и инструкция по эксплуатации                 1 шт.

4. УСТРОЙСТВО  И УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Пила изготовлена из специального материала с криволинейным профилем и лазерной закалкой зубьев.

Рукоятка выполнена из стеклопластиковой электроизолирующей трубки, заканчивающейся муфтой для соединения со звеньями изолирующей штанги типа ШО – 10 -4 -6,6 (поставляемой со согласованию с заказчиком) при необходимости выполнения работ на высоте 8-9 м, а также вблизи действующих ВЛ до 220 – 300 кВ без снятия напряжения.

Штанга  изолирующая ШО-35-ПЭР ЭНЗА заводской №_________ соответствует  требованиям  ГОСТ 20493-2001 и ТУ 3414-002-09884294-2013 и признан годным  к  эксплуатации.

Дата выпуска   ___________ 2014 г.                                                         ОТК_______________

Изделие имеет сертификат соответствия серийной продукции

№ РОСС.RU.АГ98.Н05830

Адрес изготовителя: ООО «ЭНЕРГОЗАЩИТА»

129344, г. Москва, ул. Коминтерна, д.3, корпус 2.

Тел.: +7(495) 502-27-10

+7(495) 510-76-79

www.enza.su e-mail:

info@enza.su