Указатель низкого напряжения (40-1000В)

УНН-1Д

Руководство по эксплуатации

Спасибо за то, что Вы приобрели указатель напряжения УНН-1Д торговой марки диэлектрик. Мы постарались, чтобы этот указатель отвечал запросам самых требовательных покупателей. Для этого указатель УНН-1Д прошел комплекс испытаний. Теперь нашему указателю предстоит испытание временем и клиентами. Надеемся на Ваши положительные отзывы и рекомендации. Если Вы нуждаетесь в нашей помощи или совете, без колебаний связывайтесь с нашими специалистами. Перед началом работы с указателем УНН-1Д внимательно изучите данное руководство по эксплуатации.

Не забывайте, что надежность работы указателя УНН-1Д напрямую зависит от правильности его эксплуатации, транспортировки и хранения.

ООО «ПК Диэлектрик»

Назначение.

Указатель низкого напряжения УНН-1Д предназначен для определения наличия напряжения до 1000В в сети постоянного и переменного тока, имеет возможность определения полярности постоянного тока. УНН-1Д работает при непосредственном прикосновении к токоведущим частям (контактный).

Комплект поставки.

1.Указатель низкого напряжения УНН-1ДЛ - 1 шт.

2.Руководство по эксплуатации – 1шт.

3.Упаковка – 1шт.

Технические данные.

1.Диапазон определения напряжения   -  40-1000В

2.Величина тока при max значении напряжения - 10мА

3.Индикация напряжения  -  визуальная (световой сигнал)

4.Длина соединительного провода -      не менее 1,1 м

5.Длина неизолированной части наконечников   -   7 мм

6.Габаритные размеры, мм        -  не более 50х50х200

7.Масса                         -      не более 100г

8.Температура окружающей среды  –    от -45 до +40ºС

9.Относительная влажность воздуха до 80%.

Принцип работы.

Указатель УНН-1Д выполнен в двухполюсном исполнении и состоит из двух корпусов, содержащих элементы электрической схемы. Корпуса указателя соединены между собой гибким проводом. Электрическая схема двухполюсного указателя напряжения имеет контакты-наконечники и светодиоды, обеспечивающие визуальную индикацию наличия напряжения. Определение наличия напряжения следует производить путем касания контактами-наконечниками токоведущих частей. Свечение обоих светодиодов свидетельствует о наличии переменного тока, свечение одного из них определяет наличие напряжения постоянного тока, причем светящийся светодиод соответствует положительному потенциалу.

Техника безопасности.

При работе с указателем напряжения УНН-1Д запрещается прикасаться к неизолированным контактам-наконечникам указателя. Применение указателя не освобождает персонал от соблюдения мер безопасности, необходимых при проведении конкретного вида работ. Проверка отсутствия напряжения должна быть проведена в соответствии с «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках». Не допускается эксплуатация указателя напряжения в местах, не защищенных от попадания воды, масла, а также во взрывоопасных и агрессивных средах!

Меры предосторожности:

- при обнаружении повреждений корпуса, пользование указателем должно быть прекращено;

- запрещается использовать указатель напряжения в цепях с напряжением выше 1000В.

Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации указателя напряжения УНН-1Д  – 24 месяца с момента продажи, при условии соблюдения условий транспортировки, хранения и эксплуатации указателя напряжения.

Свидетельство о приемке.

Указатель напряжения УНН-1Д полностью соответствует требованиям ГОСТ 20493-2001, «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках».

Указатель УНН-1Д прошел приемосдаточные испытания и признан годным к эксплуатации.

Заводской номер

Дата испытания 03.12.19г.

Отметка _________(подпись, печать)

Производитель: ООО «ПК Диэлектрик»

8(499)397-71-01

Дилер: ООО «АнтиТок»

8(495)727-75-49

www.antitok.ru

info@antitok.ru