# ЭИ5001МТУказатель чередования фаз (фазоуказатель).

# НАЗНАЧЕНИЕ ФАЗОУКАЗАТЕЛЯ ЭИ5001МТ

# Фазоуказатель ЭИ5001МТ предназначен для определения порядка чередования фаз в трехфазных цепях переменного тока.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФАЗОУКАЗАТЕЛЯ ЭИ5001МТ

Фазоуказатель обеспечивает определение порядка чередования фаз в трехфазных цепях переменного тока при значении напряжения в цепи от 110 до 440 В /50Гц

Длина соединительных проводов 500 мм,

Размеры:  65х60х18 мм;        Вес: 0,112 кг.

Принцип действия:

При подключении трех проводов фазоуказателя к соответствующим фазам зеленый  свет загорается при прямой последовательности вращения  фаз, красный при обратной последовательности вращения фаз.

Частичное загорание красного светодиода вместе с ярко горящим зеленым светодиодом, указывает на  несимметрию фазных напряжений.

Фазоуказатель обеспечивает определение порядка чередования фаз при неограниченной продолжительности  времени подключения к трехфазной цепи.